VT628 单门门禁机使用说明书

门禁机接线示意图：

动态电压保护

1 组门磁开关状态输入端子                                输入设备设置

1 组开门按钮输入端子                                    所有输入、输出端子均带有电压动态保护

1 组扩展输入端子                                        所有继电器输出端子均带有瞬间过压保护

1 组继电器输出端子：                                    所有继电器与主板用光耦隔离

2 组电锁控制输出                                        开门延时、门开超时报警 1～255 秒可设

使用设置方法:

- 系统参数设置：

  - 增加用户卡

感应管理卡,按【1】【1】【#】键，读新增用户卡蜂鸣器【嘀】响一声（如新增多张用户卡就连续感应新增多张用户卡），按【*】键退出

  - 增加管理卡

感应管理卡,按【1】【2】【#】键，感应新增管理卡蜂鸣器【嘀】响一声（如新增多张管理卡就连续感应新增管理卡，最多能有4张管理卡），按【*】键退出。

  - 清除管理卡

短路主板，PRG2、3脚，蜂鸣器【嘀】响一声，按【*】退出，删除成功。

  - 删除单张用户卡

- 感应管理卡,按【3】【#】键，输入用户卡号（一般印在卡上面 如：1015041）再按【＃】键完成，按【*】键退出。

- 感应管理卡,按【3】【#】键，感应一下要删除的用户卡，蜂鸣器【嘀】响一声，删除成功。（要删除多张用户卡就连续感应要删除的多张用户卡）

  - 删除全部用户卡

通电状态下，感应管理卡，蜂鸣器【嘀】响一声，按【9】键，再按【＃】键，感应管理卡，三灯同时亮蜂鸣器【嘀】响一声，完成初始化,按【*】键退出。

  - 设置开门时间

感应管理卡,按【4】【#】键，输入时间【0-255】秒（如输入“5”电锁就五秒后自动上锁），再按【＃】键完成，按【*】键退出（最多设置4组密码）。

  - 设置开门密码

感应管理卡,按【6】 【1】 【#】键，输入密码【1－8】位数字，（如输入“1234”或“12345”、“123456789”），再按【＃】键完成，按【*】键退出。如果设置密码错误发出【嘀嘀】两声，红灯不闪，如果密码设置成功，发出【嘀】一声红灯闪一下，密码不能全部设置为零。

  - 删除开门密码

感应管理卡,按【6】【2】【#】键，输入要删除的密码，（如输入“1234”或“12345”、“123456789”），再按【＃】键完成，按【*】键退出。

  - 清除全部开门密码

感应管理卡,按【6】【3】【#】键，感应管理卡，完成，按【*】键退出。

- 开门方式操作详述：

  - “用户卡开门”模式

在空闲模式下，感应卡片，蜂鸣器【嘀】一声响，红灯亮，开门成功。

  - “密码开门”模式

在空闲模式下，【输入密码】＋按【＃】键（如：“1234＃”或“12345＃”、“123456789＃”）蜂鸣器【嘀】一声响，红灯亮，开门成功。

非本系统授权的卡片刷卡时，【嘀】一声响。提示为非法卡片。

- 产品特点：

- 连接读卡器只需两条线,接线不分正负，操作简单

- 读卡器引线短路不开门，不烧电源

- 采用专用的传输协议，安全性高

- 分离式门禁，门禁主机和读卡器分离

- 使用大用量继电器，大电源不会烧继电器

- 识别速度快，平均少于500MS

- 涮卡开门，密码开门，支持各种类型的电锁

- 主机可以外接门铃，开门按钮

- 可以控制两把电锁,可以连接两个读卡器

- 注意事项：

  - 机壳表面粘有污垢和灰尘时，用干燥的细布擦干净即可，不得使用清洁液及其它化

学溶剂，以免腐蚀机壳表面和流入机内损坏元器件。

  - 2、若机器发生故障，非专业人员不要打开机器，应及时同当地经销商联系。

- 技术参数：

工作电源：12V DC/500mA

电锁输出负载参数：工作电压 12V DC，工作电流<3A

卡片容量：1000张                                带锁能力：DC12-3A

卡片类型：EM或EM兼容卡片                     读卡距离：>10cm

工作环境： 温度：0℃ ～ 70℃ 湿度：-20℃ ～ 80℃

数据掉电保持时间 10年