VT-008流水线变频器说明书

1、主板接线图：

2、面板示意图

3、运行说明

开始通电，数码管先显示【⒏⒏⒏⒏⒏⒏】，然后全暗，最后显示运行速度，此时变频器处于待机状态，最右数码管的小数点闪烁，表示通信正常；

3.1、运行操作

按【sw4】，电机正向转动，数码管第一位显示【u】，按【sw6】，电机反向转动，数码管第一位显示【n】，按【sw2】，电机停止转动，此时变频器处于待机状态，数码管显示运行速度；

3.1、运行限制解锁操作

当设置系统参数运行时间限制【P】的值大于1的时候，电机运行的时间等于参数运行时间限制的时间，电机就会停止，数码管显示【EE0000】,要输入正确的运行解锁密码才可以继续运行，先按【sw1】，右边第一个数码管闪烁，连续按【sw2】，数码管从右边向左边轮流闪烁；当前闪烁的数码管可以按【sw6】进行加操作，按【sw4】进行减操作，设置好数值，按【sw1】，如果运行解锁密码正确，就进入运行速度显示界面，如果不正确，一直显示【EE0000】；

4、操作说明

4.1、运行参数设置

待机状态下按【sw1】，进入参数选择，显示【P1.0000】，连续按【sw1】,依次显示【P1】, 【P2】, 【P3】, 【P4】参数，当要设置某个参数的时候，按【sw2】，右边第一个数码管闪烁，连续按【sw2】，数码管从右边向左边轮流闪烁，当前闪烁的数码管可以按【sw6】进行加操作，按【sw4】进行减操作，设置好数值，按【sw5】保存，进入运行速度显示界面；

4.2、系统参数设置

待机状态下按【sw3】，进入参数选择，显示【PP.0000】，输入系统密码，按【sw3】，如果密码正确，就显示【P.00000】，如果密码错误，就返回待机状态，进入运行速度显示界面,连续按【sw1】,依次显示【P】, 【P1】, 【P2】参数，当要设置某个参数的时候，按【sw2】，右边第一个数码管闪烁，连续按【sw2】，数码管从右边向左边轮流闪烁，当前闪烁的数码管可以按【sw6】进行加操作，按【sw4】进行减操作，设置好数值，按【sw5】保存，进入运行速度显示界面；

5、参数说明

5.1、运行参数

P1：最低转速，最小值2Hz（数码管显示200）；

P2：最高转速，最大值60Hz（数码管显示6000）；

P3：转矩提升：0-99V；

P4：加速度：0-99；

5.2、系统参数

P：运行时间限制，单位：分钟；（0：没有时间限制；1：显示【EE0000】；要设置大于1）；

P1：运行解锁密码，默认值为1111；

P2：系统密码，默认值为2222；

5.3、电位器参数

电位器采用3脚电位器，数值在10k到20k之间；

6、代码对照

E0：断电；                          E1：短路；